## Slide 1: Data-Driven Solution of the Heat Equation with Transient Boundary Conditions
Lehrstuhl für Produktionsinformatik
Prof. Dr.-Ing. Johannes Schilp
Simon Erlbacher
27.05.2024, Augsburg

## Slide 2: Agenda
1
Problemstellung und Motivation
2
Stand der Technik
3
Trainingsframework
4
Modelle und Architekturen
5
Auswertung der Ergebnisse
6
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 3
Problemstellung und Motivation
01

## Slide 4: Problemstellung und Motivation
  Industrielle Kühlanlage für Glas
  Abkühlverhalten simulativ bestimmen durch numerisches Verfahren sehr rechenintensiv und zeitaufwändig
Numerische Simulation des Abkühlprozesses
Heat Equation
  Die Gleichung beschreibt den Prozess der Wärmeleitung
Lösungsansatz
  Kombination physikalischer Prozesse und Machine Learning Modellen Physic informed AI
  Verringerte Ausführungszeit und hohe Generalisierungsfähigkeit
Numerischer Solver | Neural Operator
18 Stunden | 2,5 Minuten
  Ausführungszeit für 30.000 Vorhersagen (Navier Stokes PDE)1
Notes: Unterschiedliche Kühlzpnen insgesamt 8
Räumliche und Zeitliche Temperaturveränderung
Navier stokes ist eine PDE welche die Bewegung von Fluiden beschreibt
ML aNsätze sind um den Faktor 1000 schneller als traditionalle Solver nachdem sie trainiert wurden

## Slide 5
Stand der TEchnik
02

## Slide 6: Stand der Technik
Übersicht der Modelle
  Numerische Methoden
  Machine Learning (supervised)
  Differentialgleichung lösen
  FEM
  FDM
  Neural Operator
  DeepONet
  Neuronale Netze
  FNO
  LNO
  GINO
  PINO
  PINN
  Neural Operator
  Gleichmäßige Input Gitter: FNO, PINO
  Ungleichmäßige Input Gitter: LNO, GINO
  Physic informed AI
  Traditionelle ML Modelle
  CNN, NN, ...
Notes: Alles verfarhen aus dem Bereich supervised Learning
FNO arbeitet im Frequenzbereich, heir sind Faltungen einfache Multiplikation und die FFT lässt sich sehr effizient in n log n berechnen, LNO arbeitet mit laplace modes welche eigenfunktionen sind. Habe somit nochmal fundiertere Datenbasis aber wenigereffiziente Berechnung mit matrix multipplikationen
Universal = kann einfach auch für neeu Startbedingungen und RAndbeidungen Vorhersagen machen, Auf geringer Auflösung trainieren und dann auf hoher Auflösung vorhersagen treffen
Discretization = kann input unterschiedlicher Größen aufnehemn und auch vorhersagen für unterschieldiche Auflösungen des Mehes ausführen

## Slide 7
Trainingsframework
03

## Slide 8: Trainingsframework
  Model
Datengenerierung und Training
  Startbedingungen (Temperatur Zonen, Größe, Simulationszeitraum, Distanz, Start Temperatur)
  Randbedingungen (Strahlung, Konvektion)
  Training (one-step)
  Testing (Input sizes)
  Validierung
  Numerische Methode (FDM)
  Datenaufbereitung (3 Input Channel)
  ...
  1D-Temperaturbilder
  t0
  t600
  ...
  ML Framework
  x-Koordinaten Temperatur Simulationszeit
  Einlesevorgang (csv, txt)
  Model
  Finale Vorhersage
Notes: Dirichlet = stationäre Randbeidungen -> zb wenn am Rand Bediungen 0 bei heat equation dann optimale Wärmeisolierung und kein austausch
Neumann = Gradient in den Ranbereichen -> Wärmefluss in den Randbereichen und somit die thermische Änderung der Energie dort
Konduktion = Wärmeübertragung innerhalb eines Bauteiles (von hoher Konzantration zu niedriger Konzentration)
Convection = Wärmeübetragung durch Fluidbewegung mit dem umgebenden Medium
Strahlung = Wärmeabgabe des Glasses und Wärme einfluss durch Kühlkörper. Jedes Objekt das Temperatur über 0 Grad hat straht elektromagnetische Wärmestrahlen ab. Diese Wärme entsteht durch Bewegung von Atomen
Verläufe bilden die Trainingsdaten und somit die Target bilder
Instationäre nicht linear randbedingungen durch strahlung -> insgesamt dynamisch da temperatur in 8 Kühlzonen sich über zeit verändert
Strahlung hoch 4
Temperatur bilder werden für jedes set an Starbedingnen erzeugt. Diese liegen in txt files vor
Einlesevorgang: Channel varianten getestet, zb Startteperatur, fourier continuation, oder auch kühltemperaturen je nachdem in welcher kühlzon aktuell
Vorhersage immer one step, habe auch multi step varianten getestet, aber one step hatte beste Performance erzielt

## Slide 9
Modelle und Architekturen
04

## Slide 10: Modelle und Architekturen
FNO-Attention
  E
  D
  D
  Fourier Layer
  ...
  Fourier Layer
  Input (3 Channel)
  Fourier Neural Operator
  E
+
  Positional Encoding
  Input (1 Channel)
  Output
  Multi-Head Attention
  Norm
  Feed Forward
  Norm
+
  Input
+
  Input
  Langfristige Merkmale und Muster in Zeitreihendaten filtern
  Beliebig große Input Sequenzen
  Jeder Temperaturpunkt wird gegen alle anderen Temperaturpunkte gewichtet
  Linear Layer
  Dropout
  ReLU
  Linear Layer
  Feed Forward
  1D Conv
  1D Conv
  GELU
  Encoder/Decoder
Notes: 1D Convolution erhält die discretization-invariance Eigenschaft
Hier bereits Merkmale filterbar, 1D Convolution kann bereits räumliche Informationen mit filtern
Encoder hebt input immer auf dimension 64 an
8 HEads
Durch zusätliches Positional encoding werden die räumlichen Beeziehungen mit einbezogen
Add ist eine residual connection und Norm ist die layer normalization
Attention gewcihtet jeden Temperaturpunkt gegen alle anderen -> somit fokus auf besonders wichtige Bereiche und Muster in den Daten -> durch weights werden diese Infos in Bilder der nächsten steps mit aufegnommen -> bilden sich Bereiche raus auf die besonders Wert gelegt wird und die somit die Muster über die ganze Simulationszeit filtern -> es werden somit auch immer vergangene Bilder mit in neue Vorhersage einbezogen und nicht vergessen
Feed Forward network lernt von den Eigenschaften nochmal und enthält Dropout layer da sonst eine zu starke Anapssung an die Daten vorliegt -> werden zufällig teile des outputs auf 0 gesetzt

## Slide 11
Auswertung der ergebnisse
05

## Slide 12: Auswertung der Ergebnisse
  Zwei Trainingsdatensätze, L-dataset und H-dataset
Datenrepräsentation
Technischer Rahmen und Trainingsparameter
    NVIDIA RTX A5000 GPU (24GB Speicher)
    CUDA
    500 Epochen
    Cosine Learning Rate Scheduler (weight decay 0.0001)
    Learning rate 0.001
    Adam Optimizer
Notes: Prüfe Fähigkeit ob ein Model bereits aus den Mustern der realen Daten Feature lernen kann welche allgemein gültig sind und somit auch gute Vorhersagen auf Daten treffen kann die mit random Kühltemepraturen erzeugt wurden
Teste ob Model Daten von L-dataset nur auswendig lernt oder tatsächlich zugrunde liegende Muster lernt
Realen Startbedinguen liegen immer sehr nah aneinander -> Sehr ähnliche Kühltemnperaturen in den Zonen an der realen Anlage
Somit mit h-Dataset mehr Varianz reinbringen und Gneralisierung prüfen
Learning rate scheduler hatte sehr großen Effekt auf Lernverhalten. Er lässt lernrate über alle Epochen zerfallen

## Slide 13: Auswertung der Ergebnisse
  Relative Loss (Zentrale Verlustfunktion)
  Absoluter Loss
  Fehlerfortpflanzung
Bewertungs Metriken
Datenaufteilung
Größe 50mm
Größe 50mm und 1000mm
Notes: Um auch während des Trainings die Generaalisierungsfähigkeit zu prüfen
Relative loss wird gewählt als beste Variante da auch in FNO Paper empfohlen
Prozentuale Änderung -> Target – vorhersage
Absoluter loss ist Abweichung in Kelvin -> zusätzlich für besser Verständnis
Fehlerfortpflanzung wichtig für reales System -> hier kein kumulative fehler, Mittlerer Fehler jeder einzelnen Vorhersage. Am Ende mittlerer Fehler für eine Vorhersagereihe
Größen für discretization invariance check. Wie gut generalisiert model.
Testing dataset kleiner als

## Slide 14: Auswertung der Ergebnisse
Modelle trainiert auf dem L-dataset
Chart: 
| FNO | Physic FNO | GINO | LNO | Hybrid-FNO | FNO-Attention
Relative Loss [%] 50mm | 2.85 | 7.08 | 14.42 | 6.43 | 3.27 | 2.75
Relative Loss [%] 1000mm | 17.3 | 14.89 | 28.31 | 10.81 | 51.37 | 2.52
Notes: Propagation:
FNO-Attention model zeigt hier bestes Ergebnis auf beiden sizes. Schafft es somit am besten die langfristigen Abhängigkeiten zu filtern zeigt auf beiden sizes ähnliches Ergebnis was auf gute Generalisierung schließen lässt
Hybrid-FNO zeigt sehr schlchtes Verhalten auf size 1000mm und fno gutes ergebnis auf size 50mm

## Slide 15: Auswertung der Ergebnisse
Modelle trainiert auf dem H-dataset
Chart: 
| FNO | Physic FNO | GINO | LNO | Hybrid-FNO | FNO-Attention
Relative Loss [%] 50mm | 6.77 | 11.76 | 7.78 | 9.09 | 2.85 | 2.77
Relative Loss [%] 1000mm | 10.38 | 16.09 | 29.55 | 38.47 | 8.05 | 2.15
Notes: Hier wird jetzt erwartet das modelle auf mehr daten besser werden. Auch weil Model jetzt mit random daten gefüttert wird und so komplexere Muster lernen kann welche gut Vorbereitung für random testing data ist
Propagation: FNO-attention leicht bessere Performance
Hybrid-FNO wird auch deutlich besser auif beiden sizes, GINO wird besser auf size 50mm
Alle anderen Modelle werden schwächer
FNO-Attention bestes Verhalten hier
Hybrid FNO beste Variante den nächsten time step zu predicten

## Slide 16: Auswertung der Ergebnisse
Modelle trainiert auf dem H-dataset
Notes: Nicht kumuliert
Ein durchlauf
86 Bilder -> insgesamt 85 Vorhersagen

## Slide 17: Auswertung der Ergebnisse
Modelle trainiert auf dem H-dataset
Notes: Nicht kumuliert
Ein durchlauf
86 Bilder -> insgesamt 85 Vorhersagen

## Slide 18: Auswertung der Ergebnisse
Modelle trainiert auf dem H-dataset
Notes: Nicht kumuliert
Ein durchlauf
86 Bilder -> insgesamt 85 Vorhersagen

## Slide 19
Zusammenfassung und Ausblick
06

## Slide 20: Zusammenfassung und Ausblick
  Hybrid-FNO bestes Model für die one-step Vorhersage des nächsten Zeitschrittes (Relative Error 50mm: 0,33%, 1000mm: 0,30%)
  FNO-Attention bestes Model für Fehlerfortpflanzung (Relative Error 50mm: 2,77%, 1000mm: 2,15%)
  Physic FNO beste Vorhersage auf der Starttemperatur
Auswertung
Ausblick und Empfehlungen
  Kombination verschiedener Ansätze (z.B. erweitere Hybrid-FNO mit Attention Mechanismus und physic Loss)
  Attention Mechanismus nach der FFT innerhalb eines Fourier Layers (statt einfacher Weight Matrix)
Notes: N log n statt matrixmultipplikation die höher als quadratische laufzeit hat
Vllt besser muster schon an Hand der Frequenzen erkennen
Gewcihte alle Frequenzen gegenainander -> so kann ich wichtigste Frequenzen filtern und erkennen über alle Input Daten
Mehrere Blickwinkel auf Frequenzdaten
Kann so vllt den Bias noch weiter verbessern der davon ausgeht dass lediglich die niedrigsten 16 Frequenz modes die globalen Muster in den Daten wiederspiegeln

## Slide 21
Simon Erlbacher
Produktionsinformatik
Universität Augsburg
simon.erlbacher@uni-a.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 22: Problemstellung und Motivation
  Randbedingungen notwendig
  Dynamische und zeitlich veränderbare Bedingungen
  Keine analytische Lösung möglich
  Numerische Verfahren notwendig (Aufwendige und rechenintensive Verfahren)
Lösen von PDEs
Gartner Hype Cycle für AI aus dem Jahr 2022 (https://boost.ai/blog/gartner-hype-cycle/)
Neuer Lösungsansatz
  Verbindung zwischen physikalischen Prozessen und Machine Learning Ansätzen
  Verringere Berechnungszeit
  Erhöhte Generalisierungsfähigkeit
    Physic informed AI

## Slide 23: Problemstellung und Motivation
  Sehr dynamisches und aktuelles Forschungsgebiet
  Microsoft
  Google
  NVIDIA
  Raytheon
  Army Research Laboratory
Stakeholder
NVIDIA CEO Jensen Huang auf der GTC 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=jhDiaUL_RaM&t=2675s)
Notes: Raytheon = amerikanisches Rüstungsunternehmen und Elektronikhersteller
Army Research Laboratory = Forschungseinrichtung in dem amerikanischen Milität welche sich mit neuen Trends und Technologien beschäftigt um die Stellung des amerikanischen Militärs global zu sichern

## Slide 24: Vorgehensweise und Gliederung der Arbeit
  Literaturrecherche zu den Machine Learning Modellen im Bereich physic informed AI
  Aufbereitung der Trainingsdaten aus der numerischen Simulation für die Machine Learning Modelle
  Entwicklung eines Machine Learning Modelles, um die Heat Equation mit dynamischen und nicht-linearen Randbedingungen abzubilden
  Bewertung und Visualisierung der Ergebnisse
Aufgaben Definition

## Slide 25: Stand der Technik
  Ziel ist es den Operator für das Mapping der Funktion zu erlernen
  Ansatz basiert auf Green‘s Funktion
Neural Operator (NO)
  Die Green‘sche Funktion G wird durch ein Neuronales Netz approximiert (Kernelfunktion k)
  Hohe Generalisierungsfähigkeit, discretization-invariance und zero-shot super-resolution
Notes: L ist hier der Transformationsoperator welcher in heat equation der differnetial operator wäre
U und f sind zwei funktionen. F ist eine source funktion welche einen externen Einfluss auf das System widerspiegelt. Erlerne den Transformationsoperator
Greensche Funkiton als allgemeines Lösungsverfahren für PDEs -> Systemantwort wird in kleine Impulse zerlegt die dann aufsummiert werden (Faltung). Antwort eines Systems an punkt x auf einen impuls an einem punkt y
Input durch encoder decoder struktur auf höhere Repräsentation bringen um mehr merkmale zu filtern
Unabhängig vom Mesh arbeiten -> discretization invariant (kann somit beliebige meshes füttern)
Dadruch das der Operator gelernt wird und nicht die Funkiton besitzt er eine hohe Generalisierungsfähigkeit
Zero shot: auch wenn model auf geringer Auflösung trainiert wird kann es Vorhersagen auf hoher Auflösung durchführen

## Slide 26: Stand der Technik
  Encoder und Decoder Struktur, um Input Daten auf höhere Dimension anzuheben
  Kernelfunktion
  Fourier Transformation des Inputs ermöglicht Faltung im Frequenzbereich
  Filtere niedrige Frequenzen heraus und lerne damit Gewichtematrix R
  Bias Term W wird durch lineare Transformation erzeugt
  Gut geeignet für periodische Inputs (gleichmäßige Meshes)
Fourier Neural Operator (FNO)
Architektur des FNO
Notes: Faltung im Frequenzbereich einfache Multiplikation
Reichen die niedrigsten Frequenzen aus um das gesamte Systemverhalten abzubilden -> globale Muster lernen
Hohe Frequenzen erzeugen noise die somit entfernt wird
Dann wieder Rücktransformation mit inverse Fourier Transformation
Füge bias Term W an um die lokalen Muster aus den hohen Freqwuenzen nciht zu verlieren. Das ist ein lineares layer auf den original input angewendet
FNO gut für periodische Daten und Muster -> uniforme Strukturen gut

## Slide 27: Stand der Technik
  Kombination aus FNO und Physic Informed Neural Network (PINN)
  PINN kann schlechter generalisieren als ein NO Model (Lösung einer PDE für kleine Domäne)
  Residual Loss an den Datenloss des FNO anhängen
Physic Informed Neural Operator (PINO)
Architektur des PINO
Notes: PINN lernt nur eine kleine Domäne für eine PDE
Kann nciht einfach auf andere Startbedingungen generalisieren

## Slide 28: Stand der Technik
  Gleiche Struktur wie FNO, aber andere Kernelfunktion
  Eigenvektoren des Laplace Operators
  Transformiere Input mit pseudo inverser Matrix in den Laplace Bereich
  Lerne von bestimmer Anzahl an Laplace modes mit Gewichtematrix R
  Geeignet für ungleichmäßige Meshes
Laplace Neural Operator (LNO)
Architektur des LNO
Notes: K_m Eigenfunkitonen des Laplace operators
Pseudo inverse wird aus Eigenfunktionen gebildet -> dies hat vortiel im Vergleich zu normaler inversen dass sie z.b. auch singuläre Matrizen verarbeiten kann (Matrizen deren determinante = 0)
Lerne dann auch iweder bestimmte Anzahl an Laplace modes -> somit die modes bzw Eigenfunkitonen, welche die Input Daten am besten abbilden
Laplace Operator betrachtet immer die benachbarten Nodes -> besser geeignet für nicht uniforme Meshes da er nciht die ganzheitliche Struktur des Meshes nimmt
Eigenvektoren werden nach aufsteigender Reihenfolge sorterit nach ihren Eigenvalues -> kleinen Eigenvektoren bilden die Modes
Große eigenvalues stehen für hohe Varianz in den Daten -> kleinen Werte geben die grundlegenden Muster an

## Slide 29: Stand der Technik
  Encoder und Decoder bestehen aus Graph Neural Operator (GNO)
  Übertrage Input Mesh in eine Graph Struktur
  Transformiere Mesh in eine reglmäßige Struktur für den FNO
  Bilde Radiusgraph
  Zwei betrachtete Graph Layer (message passing)
    Graph convolution
    Edge convolution
Geometry Informed Neural Operator (GINO)
Architektur des GINO
Notes: Wichtig ist ein fester radius für kugel
Nehme ich immer nur nächste Nachbarn bin ich abhängig von der Grid sturkutr und der Diskretisierung -> sehr feine Disktretisierung bedeutet, dass GNO eine pointwise operatiron wird
L ist Adjazenzmatrix die Nachbarschaftsbeziehungen enthält, H ist die Feature Matrix der nodes, W ist die Gewcihte Matrix
h ist ein lineares layer bzw eine Funktion, Berechne differenz zwischen benachbarten nodes und hänge sie an das aktuell betrachtete node feature an -> besser lokale Beziehungen lernen und bringe sie dann in globalen kontext durch das anhängen an aktuellen node

## Slide 30: Stand der Technik
  Branch net und Trunk net verarbeiten Input parallel
  Branch net erhält diskretisierten Input und extrahiert Muster daraus
  Trunk net erhält Koordinate, an welcher die Output Funktion gemessen wird (räumliche Beziehungen extrahieren)
  DeepONet ist auch ein NO
    Generalisierungsfähigkeit
    Keine discretization-invariance Eigenschaft in der klassischen Form
Deep Operator Network (DeepONet)
Architektur des DeepONet

## Slide 31: Stand der Technik
  Langfristige Merkmale und Muster in Zeitreihendaten filtern
  Beliebig lange Input Sequenzen
  Input wird mit Gewichts Matrizen verrechnet
  Jeder Teil des Inputs wird gegen alle anderen Input Teile gewichtet
  Positional Encoding auf Input addieren
Multi-Head Attention
Notes: Vorteil gegenüber rekurenten Strukturen welche immer nur bestimmte anzahl an vorherigen Zeitschritten einebziehen können aus Kapazitätsgründen
D_k gibt die Anzahl der heads an -> jeder head verarbeitet vollständigen Input und gibt einen neuen Blickpunkt auf die Daten -> unterschiedliche Merkmale filterbar
Durch d_k wird zur Normalisierung benutzt
W^O ist dann niochmal Gewcihte Matrix -> somit am Ende nochmal lineares Layer anwenden auf Konkatenation
Pos ist die posiiton in der sequenz, i ist hierbei der index für die entsprechende input dimension
Mit größerem i nehmen Frequenzen ab. Somit in höheren Dimensionen

## Slide 32: Stand der Technik
Übersicht zu den vorgestellten Modellen
Notes: NN geben nur eine Lösung der PDE wieder und keine Funktion
DeepONet in seiner klassischen Form durch das Branch net beschränkt auf feste Input Größe und somit nicht discretization invariant
Somit kann auch nicht jeder Input aufgenommen werden duch die Beschränkung des linearen Layers des branch net
Interpolation ist die numerische Simulation welche eben für jeden neuen Startwert neue berechnet werden muss
Aus diesem Grund wird die Klasse der Neural Operator im weiteren Verlauf untersucht

## Slide 33: Trainingsdaten
  Numerische Berechnung der Heat Equation mit der FDM (1D-Szenario)
  Konduktion in der Heat Equation
  Einbeziehen von dynamischen Randbedingungen (Dirichlet und Neumann Bedingungen)
    Konvektion (Fluid Bewegung)
    Elektromagnetische Strahlung
  Bedingungen verändern sich in den Kühlzonen über die Simulationszeit
Datengenerierung
1D-Temperaturverläufe des Abkühlprozesses aus der numerischen Simulation (50mm Bauteil)
Notes: Dirichlet = stationäre Randbeidungen -> zb wenn am Rand Bediungen 0 bei heat equation dann optimale Wärmeisolierung und kein austausch
Neumann = Gradient in den Ranbereichen -> Wärmefluss in den Randbereichen und somit die thermische Änderung der Energie dort
Konduktion = Wärmeübertragung innerhalb eines Bauteiles (von hoher Konzantration zu niedriger Konzentration)
Convection = Wärmeübetragung durch Fluidbewegung mit dem umgebenden Medium
Strahlung = Wärmeabgabe des Glasses und Wärme einfluss durch Kühlkörper. Jedes Objekt das Temperatur über 0 Grad hat straht elektromagnetische Wärmestrahlen ab. Diese Wärme entsteht durch Bewegung von Atomen
Verläufe bilden die Trainingsdaten und somit die Target bilder

## Slide 34: Trainingsdaten
  Komponenten Größe 50mm und 1000mm
  Uniformes Grid (sampling Distanz 0.2mm)
  Simulationszeit 600s
  Distanz 150m
  86 Bilder für jedes Set an Startbedingungen
  Größe 50mm: 42 Sets an Startbedingungen
  Größe 1000mm: 2 Sets an Startbedingungen
  Zeitschritte
    0s bis 280s: Temperaturbild alle 4s
    280s bis 320s: Ein Temperaturbild
    320s bis 600s: Temperaturbild alle 20s
Überblick der 1D-Temperaturdaten
Überblick zu den zur Verfügung stehenden Startbedingungen

## Slide 35: Trainingsdaten
  Jedes Trainingsbeispiel besteht grundsätzlich aus einem Temperatur Channel und einem x-Koordinaten Channel
  Zusätzliche Channel Varianten für ein Trainingsbeispiel
    Aktuelle Simulationszeit
    Start Temperatur
    Aktuelle Kühlzonen Temperatur
    Fourier Continuation
  Step-Varianten
Datenrepräsentation
Multi-step Datensatz
Single-step Datensatz
Notes: Prüfe Fähigkeit ob ein Model bereits aus den Mustern der realen Daten Feature lernen kann welche allgemein gültig sind und somit auch gute Vorhersagen auf Daten treffen kann die mit random Kühltemepraturen erzeugt wurden
Single step präferiert da an der realen Anlage nur Startbedingungen zur Verfüfung stehen -> somit von Starttemperatur aus komplett Vorhersagen machen optimal
Multi-step benötigt eine reihe von input Temperaturbildern zu verschiedenen Zeitpunkten. Initial paar zeitschritte numerische erzeugen -> Vorteil kann evtl komplexere Muster aus input reihe lernen

## Slide 36: Trainingsdaten
  Modelle werden immer auf Trainingsdaten der Größe 50mm trainiert
  Die Testingdaten liegen in beiden Größen vor
    Temperaturdaten erzeugt aus zufälligen Starttemperaturen
    Prüfe Generalisierungsfähigkeit und discretization-invariance eines Models
Überblick der Datensätze
Überblick zu Trainingsdatensätzen

## Slide 37: Trainingsframework und Bewertungs Metriken
Bewertungs Metriken
Vorhersagen auf Basis verschiedener Verlustfunktionen (100 Epochen)
Notes: Um auch während des Trainings die Generaalisierungsfähigkeit zu prüfen
Relative loss wird gewählt als beste Variante da auch in FNO Paper empfohlen
Loss Werte auf Testing daten schwierig da unterschieldiche Skalierung der loss Werte

## Slide 38: Trainingsframework und Bewertungs Metriken
  Finde passende Batch Größe
Trainingsframework
Loss Werte für unterschiedliche Batch Größen auf Testing Datensatz 1000mm
Notes: Batch size entschiedend für konvergenzverhalten
Hohe Batch size bedeutet schnellere Ausführung durch optimierte Torch Operatoren
Aber auch Potential in lokalen Minimum hängen zu bleiben
Absoluter error gibt die Abweichung in Kelvin an

## Slide 39: Trainingsframework und Bewertungs Metriken
  Teste Model auf single-step und multi-step Varianten und auf zusätzliche Input Channels
    Single-step mit output size 1
    Multi-step mit input und output size 4 (m = 0)
  FNO Parameter
    4 Fourier Layer
    Channel size 64
    16 Fourier modes
    Single-step Variante wird im weiteren Verlauf verwendet
Trainingsframework
Loss Werte auf Testing Datensatz 1000mm mit Time Channel
Loss Werte auf Testing Datensatz 1000mm
Notes: Parameter Empfehlungen aus den gesammelten Information zum FNO
Bsp t1 bis t4 gehen rein und t2 bis t5 gehen raus
Normaler input mit einem Channel für Koordianten und einem für Temperatur
Auf 50mm werden beide Varianten besser
Auf 1000mm lässt sich die Generalisierungsfähigkeit am pürfen
Durch time channel am besten die Dynamiken zwischen Temperatur, coordinaten und zeit rausfilterbar. Zeitfaktor ist ja auch entscheidend in der heat equation
Single step die präferierte Variante für produtkiven Einsatz

## Slide 40: Trainingsframework und Bewertungs Metriken
  Trainiere Modelle auf Größe 50mm (L-dataset und H-dataset)
    L-dataset: Temperaturreihen auf Basis realer Startbedingungen
    H-dataset: Zusätzliche Temperaturreihen auf Basis zufälliger Startbedingungen
  Testing erfolgt auf Größe 50mm und 1000mm
  Zusätzlicher Time Channel
  Datensatz in single-step Variante für das Training verwenden
  Sonstige Einstellungen
    Batch size 10
    Relative Verlustfunktion
Trainingsframework Zusammenfassung

## Slide 41: Modelle und Architekturen
  FNO mit zusätzlichem physikalischen Loss
  Physik Loss mit Autograd
    Residual Loss mit MSE berechnet (Autograd)
    Daten Loss mit relativer Verlustfunktion berechnet
    Beide Losswerte unterschiedlich skaliert
  Physik Loss mit Finiten-Differenzen
    Berechne zweite Temperaturvorhersage
    Physikalisch angereicherte Vorhersage
    Relative Verlustfunktion darauf anwendbar (gleiche Skalierung beider Losswerte)
Physic FNO Loss Variation
Finite-Differenzen Temperatur Vorhersage
Notes: Physic FNO weil es nicht klassicher PINO mit residual loss ist
Wird quasi zweite Vorhersage erzeugt mit finiten differenzen aus Basis der Input Temperatur (Aus der Tylorreihe entwcikelt)
Vorteil ich kann relative loss darauf berechnen und Datenloss und physik loss sind gleich skaliert
Bei ungleicher skalierung immer Probleme -> ein losswert immer zu klein und probleme beim Training (schlechtes Konvergenzverhalten)
Gewicht zu lernen für physic loss auch schlecht -> ging immer gegen 0 (Einfluss gleich 0)

## Slide 42: Modelle und Architekturen
  Vergleich Autograd und Finite-Differenzen ( = 2.5) auf Testing Datensätzen
  Vergleich verschiedener potentieller Gewichtswerte
Physic FNO Loss Variation
Diffusivity Konstante erlernt während dem Training
Notes: Diffusivity startwert 1 bekommen da dies der diffusivity Wert von Glas ist
Auf 0.5 wird Wert angepasst durch Model
Trainiert auf L-dataset

## Slide 43: Modelle und Architekturen
  Zwei trainierte FNO Modelle
    FNO 1: Fokus auf mittlere Temperaturbereiche
    FNO 2: Fokus auf Randbereiche
  FNO 2 kann die Übergänge in den Randbereichen genauer Vorhersagen
  Finale Vorhersage wird auf Basis eines Grenzwertes aus beiden Vorhersagen erstellt
Hybrid-FNO
Architektur des Hybrid-FNO
Notes: Jeder FNO kann sich auf eine bestimmte Aufgabe konzentrieren
Mit continuation ermöglicht Randbereiche besser zu schätzen -> input wird mit 0 erweitert. Da zb Koordinaten kein periodischen Input darstellen
Denn sonst hat man einfach cut am Randbereich -> durch die erweiterung wird input in einen kontinuierlichen Rahmen gesetzt und kann besser durch FNO verarbeitet werden

## Slide 44: Modelle und Architekturen
  Vergleich der Loss Werte zwischen Hybrid-FNO, FNO und dem FNO mit der Fourier Erweiterung des Inputs
Hybrid-FNO
Loss Werte auf Testing Datensatz 1000mm
Loss Werte auf Testing Datensatz 50mm
Notes: Jeder FNO kann sich auf eine bestimmte Aufgabe konzentrieren
Mit continuation ermöglicht Randbereiche besser zu schätzen -> input wird mit 0 erweitert. Da zb Koordinaten kein periodischen Input darstellen
Denn sonst hat man einfach cut am Randbereich -> durch die erweiterung wird input in einen kontinuierlichen Rahmen gesetzt und kann besser durch FNO verarbeitet werden

## Slide 45: Modelle und Architekturen
Hybrid-FNO
Validierungskurve für Grenzwerte 5% und 25% (1000mm)
Validierungskurve für Grenzwerte 5% und 25% (50mm)
Notes: Hier erkennbar dass 25% besserer Lernkurve hat
Sieht man sich die Temperaturverläufe für 50mm und 1000mm an, so erkennt man dass die 5% nicht vollständig die betroffenen Randbreiche abdeckt.

## Slide 46: Modelle und Architekturen
  Grenzwert muss den Randbereich vollständig einschließen, wenn nicht alle Temperaturpunkte von dem Abkühlprozess betroffen sind
  Für die Größe 50mm werden auf Grund der Bauteilgröße, alle Temperaturpunkte beeinflusst
  Für die Größe 1000mm werden, auf Grund der Bauteilgröße nur 20% - 25% der Punkte auf der linken und rechten Seite des Bauteils beeinflusst (mittlere Temperaturen entsprechen der Starttemperatur)
    Alle Punkte beeinflusst Größe des Grenzwertes nicht entscheidend
    Punkte in Randbereichen beeinflusst Größe des Grenzwerts sollte Randbereiche abdecken
Hybrid-FNO
Notes: Der Grenzwert sollte somit so groß sein, dass er den vollständigen Randbereich enthält.
IN dem beispiel 50mm werden im Verlaufe des Abkühlprozesses alle Temperaturpunkte beeinflusst. Hier scheint dann die Größe des Bereiches keinen großen Einluss zu haben
Bei 1000mm werden allerdings nur die äußeren 20-25% der Punkte links und rechts betroffen. Die Temperaturen in der Mitte bleiben konstant.

## Slide 47: Modelle und Architekturen
  Vergleich der Loss Werte des LNO mit verschiedener Anzahl an Laplace modes
LNO
Loss Werte auf Testing Datensatz 1000mm
Loss Werte auf Testing Datensatz 50mm
Notes: Zu viele laplace modes bringen viel Varianz mit rein und verzerren Ergebnisse
Verliert Generalisierungsfähigkeit

## Slide 48: Modelle und Architekturen
  Encoder: Edge convolution + Graph convolution
  Decoder: Graph convolution + Graph convolution
  Differenzbildung nur einmalig zu Beginn (original Temperaturen verfügbar)
    Fourier‘s Gesetz der Wärmeleitung
    Differenz proportional zu Temperatur Gradient
GINO
Architektur des GINO Encoders
Notes: GNO als Encoder und decoder bringt input auch auf höhere Dimension und soll von der Graph struktur lernen bzw nciht uniforme Grids in uniforme wandeln
Foureiers law of heat conduction besagt hier dass Die Wärmeleitung zwischen zwei benachbarten Punkten proportional ist zu dem Temepraturgradienten
Somit kann die Edge Convolution dieses Konzeot mit aufnehmen
Self loop bedeutet, dass der betrachtete node selbst mit angehängt wird

## Slide 49: Modelle und Architekturen
GINO
Loss Werte auf Validierungs Datensatz 1000mm
Loss Werte auf Testing Datensatz 1000mm

## Slide 50: Modelle und Architekturen
GINO
Loss Werte auf Validierungs Datensatz 1000mm
Loss Werte auf Testing Datensatz 1000mm
Notes: Radius 0.1 hält keine nachbarn -> pointwise operation
0.3 hält immer nachbarn links und rechts
0.5 hält die nächsten zwei nachbarn falls vorhanden da diskretisierung 0.2 beträgt in dem gitter

## Slide 51: Modelle und Architekturen
  FNO wird erweitert um besser die langfristigen Merkmale aus den Zeitreihendaten zu extrahieren
  Daten aus FNO liegen in räumlicher Domäne vor
  Encoder und Decoder Struktur, welche die Daten auf höhere Dimension anhebt
  Multi-Head Attention Block filtert Beziehungen zwischen den Temperaturpunkten
  Feed Forward Netzwerk hebt Input Dimension an und senkt sie wieder (enthält Dropout Layer)
  FNO filtert Frequenz basierte Informationen und Attention Block langfristige Abhängigkeiten in den Daten
FNO-Attention
Architektur des FNO-Attention
Notes: 1D Convolution erhält die discretization-invariance Eigenschaft
Hier bereits Merkmale filterbar, 1D Convolution kann bereits räumliche Informationen mit filtern
Durch zusätliches Positional encoding werden die räumlichen Beeziehungen mit einbezogen
Add ist eine residual connection und Norm ist die layer normalization
Feed Forward network lernt von den Eigenschaften nochmal und enthält Dropout layer da sonst eine zu starke Anapssung an die Daten vorliegt -> werden zufällig teile des outputs auf 0 gesetzt

## Slide 52: Modelle und Architekturen
FNO-Attention
Loss Werte für Anzahl Attention Heads auf Testing Datensatz 1000mm
Notes: Performance auf 1000mm merken für nächste Folie

## Slide 53: Modelle und Architekturen
FNO-Attention
Loss Werte auf Validierungs Datensatz 50mm (H-dataset)
Loss Werte auf Testing Datensatz 1000mm (H-dataset)
Loss Werte auf Testing Datensatz 50mm (H-dataset)
Notes: Anzahl heads muss durch Dimension der Daten teilbar sein für konkatenation -> dimension 64 auf die immer erhöht wird
8 heads optimal umgenügend Blickwinkel auf die Daten zu bekommen
Nachdem das Model auf dem H-dataset trainiert wurde ist auffälig gewesen, dass die Performance sich verschlechtert hat. Es findet ein Overfitting statt welchem mit einer Droppout rate entgegen gewirkt wird

## Slide 54: Modelle und Architekturen
  Bestehende Modelle
    FNO
    FNO mit entwickeltem physic Loss (Finite Differenzen Vorhersage)
    LNO
    GINO mit entwickeltem Encoder (edge + graph conv) und Decoder (graph + graph conv)
  Entwickelte Modelle
    Hybrid-FNO
    FNO-Attention
Zusammenfassung
Notes: 1D Convolution erhält die discretization-invariance Eigenschaft
Hier bereits Merkmale filterbar, 1D Convolution kann bereits räumliche Informationen mit filtern
Durch zusätliches Positional encoding werden die räumlichen Beeziehungen mit einbezogen
Add ist eine residual connection und Norm ist die layer normalization
Feed Forward network lernt von den Eigenschaften nochmal und enthält Dropout layer da sonst eine zu starke Anapssung an die Daten vorliegt -> werden zufällig teile des outputs auf 0 gesetzt

## Slide 55: Trainingsframework und Bewertungs Metriken
  Technischer Rahmen
    NVIDIA RTX A5000 GPU
    24GB Speicher
    Pytorch und Tensorboard
    CUDA
  Validierungs Daten Zusammensetzung
    50% Daten der Größe 50mm
    50% Daten der Größe 1000mm
  Parameter während des Trainings (auf FNO)
    500 Epochen
    Cosine Learning Rate Scheduler (weight decay 0.0001)
    Learning rate 0.001
    Adam Optimizer
    L-dataset für Entwicklung
Rahmenbedingungen und Datenaufteilung
Überblick zur Datenaufteilung
Notes: Um auch während des Trainings die Generaalisierungsfähigkeit zu prüfen
L-dataset somit weniger Daten und praktischer für die Entwicklung der Modelle

## Slide 56: Trainingsframework und Bewertungs Metriken
  Getestete Verlustfunktionen während des Trainings
    MSE
    Relative Loss
    Huber Loss
  Zusätzlich Absoluter Loss
Bewertungs Metriken
Vorhersagen auf Basis verschiedener Verlustfunktionen (100 Epochen)
Notes: Um auch während des Trainings die Generaalisierungsfähigkeit zu prüfen
Relative loss wird gewählt als beste Variante da auch in FNO Paper empfohlen

## Slide 57: Trainingsframework und Bewertungs Metriken
  Fehlerfortpflanzung und Boundary Loss
Bewertungs Metriken
Visualisierung weiterer Loss Metriken
Notes: Um auch während des Trainings die Generaalisierungsfähigkeit zu prüfen

## Slide 58: Auswertung der Ergebnisse
Relative, Absolute und Boundary Loss Werte auf den Testing Daten
Modelle trainiert auf dem L-dataset
Propagation (Fehlerfortpflanzung) Loss Werte auf den Testing Daten
Notes: Alle Modelle werden in ihrer besten vorgestellten Variante getestet
Hybrid-FNO zeigt beste Ergebnisse bei linkem plot -> beste Generalisierung, auch bester boundary error
GINO und FNO-Attention schlechteste Ergebnisse, GINO generalisiert allerdings schlechter da auf 1000mm deutlich schlechter
Hier alle Modelle aber recht gut mit Fehler unter 2 %
Propagation:
FNO-Attention model zeigt hier bestes Ergebnis auf beiden sizes. Schafft es somit am besten die langfristigen Abhängigkeiten zu filtern zeigt auf beiden sizes ähnliches Ergebnis was auf gute Generalisierung schließen lässt
Hybrid-FNO zeigt sehr schlchtes Verhalten auf size 1000mm und fno gutes ergebnis auf size 50mm

## Slide 59: Auswertung der Ergebnisse
Relative, Absolute und Boundary Loss Werte auf den Testing Daten
Modelle trainiert auf dem H-dataset
Propagation (Fehlerfortpflanzung) Loss Werte auf den Testing Daten
Notes: Hier wird jetzt erwartet das modelle auf mehr daten besser werden. Auch weil Model jetzt mit random daten gefüttert wird und so komplexere Muster lernen kann welche gut Vorbereitung für random testing data ist
Beste Generalisierungsfähigkeit zeigt hybrid-FNO, niedrigsten Wert auf size 50 hat FNO
FNO, LNO und GINO overfitten auf size 50 und werden schlechter auf size 1000mm -> GINO für nicht uniforme Grids besser
Propagation: FNO-attention leicht bessere Performance
Hybrid-FNO wird auch deutlich besser auif beiden sizes, GINO wird besser auf size 50mm
Alle anderen Modelle werden schwächer
FNO-Attention bestes Verhalten hier
Hybrid FNO beste Variante den nächsten time step zu predicten
Rechenziet LNO am längsten -> schlecht für große Inputs

## Slide 60: Auswertung der Ergebnisse
Modelle trainiert auf dem H-dataset
Propagation (Fehlerfortpflanzung) Loss Werte auf den Testing Daten für einen Simulationsdurchlauf (600s)
Notes: Nicht kumuliert
Ein durchlauf
86 Bilder -> insgesamt 85 Vorhersagen

## Slide 61: Auswertung der Ergebnisse
Modelle trainiert auf dem H-dataset
Vorhersagen der austrainierten Modelle auf den Testing Datensätzen zu verschiedenen Zeitpunkten
Notes: Nicht kumuliert
Ein durchlauf
86 Bilder -> insgesamt 85 Vorhersagen

## Slide 62: Auswertung der Ergebnisse
Modelle trainiert auf dem H-dataset
Vorhersagen der austrainierten Modelle auf den Testing Datensätzen zu verschiedenen Zeitpunkten
Notes: Nicht kumuliert
Ein durchlauf
86 Bilder -> insgesamt 85 Vorhersagen

## Slide 63: Auswertung der Ergebnisse
Modelle trainiert auf dem H-dataset
Vorhersagen der austrainierten Modelle auf den Testing Datensätzen zu verschiedenen Zeitpunkten
Notes: Nicht kumuliert
Ein durchlauf
86 Bilder -> insgesamt 85 Vorhersagen

## Slide 64: Ausblick und Empfehlungen
  Vermeiden vieler freier Parameter und Orientierung an realen Konstanten und Werten
    Gewichte (Loss Gewichtung)
    Konstanten (Diffusivity)
  LNO für große Inputs vermeiden auf Grund hoher Rechenzeit
    Matrix Multiplikationen
    Fast Fourier Transformation deutlich effizienter
    FNO besser geeignet für große Inputs als LNO
Empfehlungen
Notes: Probleme bei frei lernbaren Parameter gutes konvergenzverhalten zu finden
Diffusivity an Glas orientiert als Startwert. Startwert immer entscheidend für Lernerfolg. Gewichte oftmals gegen 0
LNO hat durch Matrix Multiplikationen mindestens quadratische Laufzeit im vErgleich zu n log n Zeit von fast Fourier Transformation

## Slide 65: Ausblick und Empfehlungen
  Kombination verschiedener Ansätze (z.B. Erweitere Hybrid-FNO mit Attention Mechanismus und hänge physic Loss mit an)
  Zeitschritt vergrößern und Model auf neuen Zeitschritt trainieren
    Weniger Daten
    Fehlerfortpflanzung reduzieren durch weniger Schritte
  Unregelmäßige Meshes verwenden
  2D und 3D Input Daten verwenden
Ausblick
Notes: So Vorhersage auf erstem Bild verbessern und besser langfristige bhängigkeiten Lernen
Zeitschritt prüfen wie viele Daten ich weglassen kann. Zb jedes zweite Bild rausschmeißen aus Datensatz -> Vorhersage alle 4 s jetzt alle 8s
LNO und GINO für unregelmäßige Meshes